|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер 1 заместитель генерального директора ГУП «ГК Днестрэнерго» ______________ А.И. Гицман «____» ____________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на   выполнение работ

по расчету интенсивности электромагнитного излучения

и измерения уровня электромагнитного поля антенн радиостанций

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Подстанция Каменка 110/35/10 кВ, РПТС Каменка ТВ и FM ОАО «ПРТЦ» |
| 2 | Адрес, местоположение объекта | Приднестровская Молдавская Республика, РИС№1: г.Каменка ул. Кирова 5/1; РИС№2: г.Каменка ул. УЖД-1 «а» |
| 3 | Целевое использование объекта | Технологическая сеть радиосвязи для организации диспетчерского управления объектами электроэнергетики ГУП «ГК Днестрэнерго». |
| 4 | Основание для выполнения работ | Выполнение требований «Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР» при подаче заявлений на радиочастотные присвоения РИС |
| 5 | Вид работ | Расчет, измерение. |
| 6 | Данные о заказчике | Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5 |
| 7 | Общие требования | Выполнить расчеты и измерения интенсивности электромагнитного излучения, создаваемого РИС, в соответствии с требованиями СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.8/2.2.4.1383-10 «Гигиенические требования размещению и эксплуатации радиоизлучающих средств», утвержденные Приказом МЗ и СЗ ПМР 324 от 09.07.2010г., рег. №5338 от 29.07.2010(САЗ 10-30). |
| 8 | Модель радиостанций | РИС№1: KENWOOD TK-7100 РИС№2: Motorola GR500(M33GMC09C2AA-2шт.) |
| 9 | Модель антенн | РИС№1: Diamond CP22E РИС№2: BF-2M2 |
| 10 | Частоты приема/передачи | РИС№1: 162,600МГц (полудуплекс) РИС№2: 162,600/167,700МГц (полудуплекс-репитер) |
| 11 | Вид модуляции радиосигнала | РИС№1: частотная РИС№2: частотная |
| 12 | Вид излучения радиосигнала | РИС№1: 16K0F3E РИС№2: 16K0F3E |
| 13 | Максимальная мощность излучения радиоантенны | РИС№1: 25 Вт РИС№2: 25 Вт |
| 14 | Высота подвеса геометрического центра антенны над уровнем земли | РИС№1: 22м. РИС№2: 50м. |
| 15 | Требования по предоставлению документации: | 1. Предоставить аккредитацию на выполнение данного вида работ в установленном порядке. 2. Предоставить проекты расчетов и протоколы измерений в 2х экземплярах. |
| 16 | Данные, предоставляемые Заказчиком перед началом работ | 1. Договор аренды имущества с ОАО «ПРТЦ». |

Начальник службы АСТУиИБ филиала   ______________ Л.Ф.  Котвицкий

Согласовано

Главный инженер			            _______________ С.П. Рыбаков

Начальник ПТО филиала			______________   Д.И.  Голуб